## Slide 1: Guide d’utilisation du logiciel

## Slide 3: Panneau Satellite
Ce panneau permet de créer un modèle de satellite.
Il permet de rentrer plusieurs paramètres propres au satellite:
  Le nom
  La fauchée
  Le dépointage
  Le type de capteur d’observation
Il permet aussi de configurer l’orbite du satellite:
  L’altitude
  L’excentricité
  L’inclinaison
  L’ascension droite du nœud ascendant
  L’argument du périgée
  L’anomalie vraie
Il est possible d’importer une TLE depuis internet en renseignant le NORAD ID du satellite

## Slide 4: Panneau Constellation
Ce panneau permet de créer une constellation à partir d’un modèle de satellite.
Il permet de rentrer plusieurs paramètres propres à la constellation:
  Le nom
  Le satellite
  La couleur
La configuration de la constellation suit le Walker Delta Pattern:
  Le nombre total de satellite (paramètre T)
  Le nombre de plan (paramètre P)
  Le facteur de phase (paramètre F)

## Slide 5: Panneau Point d’interet
Ce panneau permet de créer un point d’interet de plusieurs façons.
1ère façon : pour créer un point
2ème façon : pour créer un polygone à la main
3ème façon : pour créer un polygone en sélectionnant un pays
4ème façon : importer une liste de POI
Pour la 3ème façon, on peut également choisir la finesse du contour.
Pour créer une ZOI en utilisant la 2ème ou 3ème façon, il faut au préalable créer les markers sur la carte et ensuite appuyer sur le bouton « Draw area » ou « Select Countries »

## Slide 6: Panneau Ground Station
Ce panneau sert à créer une station sol.
Il permet de rentrer:
  Le nom
  Les coordonnées
  L’altitude
  Le diamètre de l’antenne
  L’élévation
  La bande
  Le débit
Pour aller plus vite, on peut directement copier des coordonnées sur la carte ou importer une liste de Ground Station

## Slide 7: Panneau Mission
Ce panneau sert à créer une mission.
Il permet de renseigner les éléments suivants:
  Le nom
  La durée
  Un pas de temps pour la simulation
  Le type de mission
  Un angle du zénith pour les missions de type EO
  Un ou plusieurs POI/GS
  Une constellation

## Slide 8: Panneau Simulation
Ce panneau permet lancer, sauvegarder, charger et de reset la simulation.
Il permet aussi de sélectionner la mission à simuler.

## Slide 9: Panneau Carte
Ce panneau permet d’afficher une carte interactive.
Grace a cette carte l’utilisateur peut:
  Copier des coordonnées vers un POI/GS
  Dessiner une zone
  Sélectionner un pays
Elle permet également le choix entre une vue satellite ou une vue carte et offre plusieurs niveaux de zoom.
Les POI, ZOI, GS et les traces au sol des satellites sont affichés sur la carte.
Le panneau permet de sélectionner un satellite afin d’avoir des informations sur sa simulation
Enfin, Il permet la génération d’un rapport de mission

## Slide 10: Explication des résultats - 1
Traces au sol des satellites
Zones d’interet
Points d’interet
Station sol
Problème : pour le moment pas de moyen visuel pour distinguer POI et GS

## Slide 11: Explication des résultats - 2
Le premier graphique montre comment l'élévation du satellite change au fil du temps, avec des moments où le satellite est visible (lorsque l'élévation est au-dessus de 8°).
Le deuxième graphique montre les moments spécifiques où le satellite est visible et combien de temps il le reste.

## Slide 12: Explication des résultats - 3
Le premier graphique montre la trajectoire d'élévation du satellite Sentinel-1-1 par rapport à l'horizon de Lisbonne, illustrant les moments où il est visible.
Le deuxième graphique montre comment l'angle d'élévation du Soleil change au cours de la même période, ce qui est crucial pour des missions dépendantes de l’illumination du soleil.
Le troisième graphique indique les fenêtres spécifiques et leur durée pendant lesquelles le satellite est visible depuis Lisbonne, en tenant compte de la fauché du satellite.

## Slide 13: Fichier config.py
Le fichier config.py permet de configurer certains paramètres qui ne sont pas disponible sur l’IHM. C’est le seul fichier qui peut être modifier sans avoir à toucher au code (sauf quelques exceptions). Ces paramètres servent au bon fonctionnement du logiciel.
On y retrouve les constantes, les sources de données, les définitions des colonnes pour les exportations ainsi que certaines listes utilisées par l’IHM.
Une modification de ces paramètres VA entrainer un changement de comportement du logiciel, et donc l’apparition de bugs.

## Slide 14: Les fichiers « .py » dans le code

## Slide 15: Les classes « .py » dans le code

## Slide 16: Concepts principaux